## Slide 1: 模型验收程序功能定义
Xiaodan Tang
04/15/2015

## Slide 2: 验收内容
验收建模区域
相机位置
灯组分布及命名
店铺材质
灯光角度
空间物体
直接观察模型检验
自动验收程序检验
相机位渲图检验

## Slide 3: 自动验收程序
检测整个模型中的
  灯组归组及命名规范
  灯具部件组成及（数量，这个需商量）
  ies是否匹配
Xiaodan给出灯组归组和部件组成标准表
程序自动检测各灯组内部件组成及各部件数量，并与标准表对比
  正确：部件组成与标准表一致，且各部件数量匹配，ies文件匹配
  否则，错误。若错误，需出错误报告
  输出形式有两个option
Notes: 注意：组LGY1的内部部件名为y1_001, y1_002,….
LGL1的部件名为l1_001, l1_002,…
LGY2的部件名为y2_001, y2_002,…
以此类推。。。

## Slide 4: 以保时捷店铺为例
灯组 | LGY | LGN | LGYP | LGL | LGI | ies文件 | 天光 | 数量
1 | v |  |  | v | v | RS291B LED40 840 MB(A).ies |  | 30
2 | v |  |  | v | v | GA-WB-2000lm-4000k(M).ies |  | 10
3 | v |  |  | v | v | ST291T LED20 840 PSU-E WB WH(C).ies |  | 10
4 | v |  |  | v | v | RS291B LED20 840 WB(B).ies |  | 20
5 | v |  |  | v | v | BBS488 HE UGR22 1xDLED_4000K(D).ies |  | 30
6 | v |  |  | v | v | BBS488 HE UGR22 1xDLED_4000K(D).ies |  | 8
7 | v |  | v |  | v | RC700C LP3.3.1 1xLP3.3.1 Xitanium 75W 0.12-0.4A 215V 230V(工位).ies |  | 10
8 | v |  |  | v | v | BY269P LED40 NW PSU(J).ies |  | 15
9 |  |  |  |  |  |  | v | 1
保时捷店铺灯组标准表
Notes: 数量列不一定能给到
如何得到每个灯组的确切数量仍需商议。

## Slide 5
灯组 | LGY | LGN | LGYP | LGL | LGI | ies文件 | 天光
1 | 30 |  |  | 30 | 30 | 匹配 | 
2 | 10 |  |  | 10 | 8 | 匹配 | 
3 | 10 |  |  | 10 | 10 | 不匹配 | 
4 | 20 |  |  | 0 | 20 | 匹配 | 
5 | 30 |  |  | 30 | 30 | 匹配 | 
6 | 8 |  |  | 8 | 8 | 匹配 | 
7 | 10 |  | 10 |  | 10 | 匹配 | 
8 | 15 |  |  | 15 | 15 | 匹配 | 
9 |  |  |  |  |  |  | 1
以保时捷店铺为例-输出-option1
保时捷店铺灯组验收表
输出各部件数量，与标准表对比，正确的以黑色字体标示，错误的以红色加粗字体标示
点击红色字体，报告详情
错误报告：灯组3
应有ies：ST291T LED20 840 PSU-E WB WH(C).ies
实有ies：RS291B LED40 840 MB(A).ies
错误报告：灯组2
LGI缺失两个部件，位置（红色x标示缺失位置）

## Slide 6
以保时捷店铺为例-输出-option2
输出验收表
直接在模型中用红色球框出错误的灯具。红球命名方式：ErrorSp_LG2_002_I
例：对于LG2灯组，发现y2_002, l2_002,而缺失i2_002，则在模型中y2_002处放置一个红球，名字为ErrorSp_LG2_002_I (最后的祖母I表示缺失i部件)
3. 修改模型时，直接根据红球位置找到错误灯具即可
灯组 | LGY | LGN | LGYP | LGL | LGI | ies文件 | ies详情 | 天光
1 | 30 |  |  | 30 | 30 | 匹配 |  | 
2 | 10 |  |  | 10 | 8 | 匹配 |  | 
3 | 10 |  |  | 10 | 10 | 不匹配 | 应为：xxx.ies | 
4 | 20 |  |  | 0 | 20 | 匹配 |  | 
5 | 30 |  |  | 30 | 30 | 匹配 |  | 
6 | 8 |  |  | 8 | 8 | 匹配 |  | 
7 | 10 |  | 10 |  | 10 | 匹配 |  | 
8 | 15 |  |  | 15 | 15 | 匹配 |  | 
9 |  |  |  |  |  |  |  | 1
错误数量 |  | 23 |  |  |  |  |  | 

## Slide 7: 几个问题
目前，不能直接读取CAD图纸上的灯具个数，该如何来确定每个灯组到底有几个灯？
目前的解决方案是检验灯内部部件是否缺失/命名错误，如果整灯丢失则不能检测到。（要解决这个问题，需先解决第一个问题）
上述的两种输出办法，
  对于小柴的实现来说，第二种更简单
  且用第一种方法，对于有灯具垂直排列的情况要实现就比较难
  目前来看，第二种方法更直观